## Slide 1
ESTRUCTURAS

## Slide 2: ESTRUCTURAS
¿Qué es una estructura?
Tipos de estructuras.
Estabilidad. Centro de gravedad.
Rigidez.
Resistencia.
Tipos de esfuerzos.
Estructura fracaso o fracaso estructural.
Tipos de barras y sus usos.

## Slide 3: ¿Qué es una estructura?
Es el conjunto de elementos resistentes, convenientemente vinculados entre sí, que accionan y reaccionan bajo los efectos de las cargas. Debe ser capaz de soportar la carga sin volcarse o derrumbarse. Además de sostener todas las partes del objeto en la relativa y correcta posición.

## Slide 4: TIPOS DE ESTRUCTURAS
- Estructura masiva: Utilizan gran cantidad de material y apenas tiene huecos. Ej.: pirámides Egipcias y templos Griegos.
Estructura entramada: Son las que se emplean en nuestros edificios de bloques de viviendas. Se constituyen por barras de hormigón o acero unidas de manera rígida, formando un emparrillado.
Estructura triangulada: Se trata de estructuras de barras, normalmente metálicas, que forman triángulos, ya que dan ligereza, resistencia y versatilidad. Ej.: Cubiertas de grandes luces y estructuras verticales.
Estructura neumática: Son desmontables y ligeras. Contienen aire a presión en su interior que sujeta los nervios y la propia estructura.
Estructura laminar: Consta de laminas finas que tienen una gran resistencia debido a su curvatura. Se emplean como carcasas de todo tipo de objetos y cubiertas onduladas.

## Slide 5
Estructura abovedada: el descubrimiento del arco y la bóveda permitió cubrir espacios mayores y aumentar los huecos en la estructura. Los arcos y las bóvedas están comprimidos gracias a su forma, y son autoportantes, es decir, se sujetan sin necesidad de utilizar argamasa o cemento entre sus partes.
Estructura colgante: utilizan cables de los que cuelga, que reciben el nombre de tirantes. Cuando estos se pueden regular se llaman tensores. Los cables solo resisten esfuerzos de tracción, pero tienen la ventaja de adaptar su forma a las cargas que reciben en cada momento.
Estructura geodésica: son estructuras trianguladas tridimensionales que combinan las propiedades de las bóvedas y de las estructuras de barras. Cubren grandes luces.

## Slide 6
Estructuras rígidas
Una estructura entrecruzada hace que una estructura sea rígida.
Para hacer que una estructura sea rígida, debemos poner cartabones de unión u otra barra realizando triangulaciones.
EL TRIÁNGULO ES LA MAYOR ESTRUCTURA RÍGIDA.

## Slide 7
Una estructura que no vuelca fácilmente cuando una fuerza actúa sobre ella se dice que es estable.
El centro de gravedad (o peso), es la fuerza que actúa a la derecha o izquierda de igual forma.
ESTABILIDAD.CENTRO DE GRAVEDAD.

## Slide 8
Cuanto más bajo es el centro de gravedad de una estructura, más difícil es hacerla volcar.
Cuanto más amplia es la base, más estable es la estructura.
Estructura estable e inestable

## Slide 9
Tracción: Decimos que un elemento está sometido a un esfuerzo de tracción cuando sobre él actúan fuerzas que tienden a estirarlo. Los tensores son elementos resistentes que aguantan muy bien este tipo de esfuerzos.
Tipos de fuerzas

## Slide 10
Compresión: Un cuerpo se encuentra sometido a compresión si las fuerzas aplicadas tienden a aplastarlo o comprimirlo. Los pilares y columnas son ejemplo de elementos diseñados para resistir esfuerzos de compresión.

## Slide 11
Flexión: Un elemento estará sometido a flexión cuando actúen sobre el cargas que tiendan a doblarlo. Ha este tipo de esfuerzo se ven sometidas las vigas de una estructura.

## Slide 12
Torsión: Un cuerpo sufre esfuerzos de torsión cuando existen fuerzas que tienden a retorcerlo. Es el caso del esfuerzo que sufre una llave al girarla dentro de la cerradura.

## Slide 13
Cortadura: Es el esfuerzo al que está sometida a una pieza cuando las fuerzas aplicadas tienden a cortarla o desgarrarla. El ejemplo más claro de cortadura lo representa la acción de cortar con unas tijeras.

## Slide 14
MOMENTO = F × DISTANCIA
la unidad es, Nm
MOMENTO
LA UNIDAD DE FUERZA ES EL NEWTON
LA UNIDAD DE DISTANCIA ES EL METRO

## Slide 15
TIPOS DE PALANCAS
- 1º grado:

## Slide 16
- 2º grado:

## Slide 17
EJEMPLOS DE SEGUNDO GRADO

## Slide 18
- 3º grado:

## Slide 19
EJEMPLOS DE TERCER GRADO

## Slide 20
FIN
REALIZADO POR: ANDREA CALERO Y MÓNICA FERNÁNDEZ.